## Slide 1
2026 Deep Learning Hardware 설계
경진대회
Report 2 — 2026.03.27 | Midterm Evaluation — RTL Simulation (conv_kern_tb)
Seungyun Choi (CONV04), Seokmin Kang (CONV00), Yunhwan Hwang (CONV02)

## Slide 2
Contents
개요 (설계 목표 및 최종 구현 결과)
아이디어 및 차별성
설계 세부내용 (HW 아키텍처 + RTL 시뮬레이션: CONV00 / CONV02 / CONV04)
일정 계획 및 추진방법

## Slide 3
1. 개요
설계 목표
  FP32 기반 Tiny-YOLOv2 모델을 하드웨어 제약 조건에 맞춰 정확도 손실을 최소화하며 INT8로 양자화.
하드웨어 설계 제약 조건
  DSP 자원 최적화 : 모든 scale factor(Multiplier)를 2k 형태로 제한하여 곱셈기를 Bit-shift로 대체
  연산 안전성 : MAC 연산 시 32-bit 누산기(Accumulator) 의 overflow (231-1) 방지

## Slide 4
1. 개요
최종 구현 결과 (software)
  최종 정확도(mAP): 79.28% 달성 (FP32 원본 모델을 상회하는 극강의 정밀도 확보)
  <<<결과 캡쳐본>>>
  Quantization (mAP)
  H/W inference results (@XXXMHz)

## Slide 5
2. 아이디어 및 차별성
기존 양자화 방법론의 한계:
이미지 분류(Classification) 모델에 Clipping방식을 도입했으나, 오히려 mAP가 1.97%로 급락
원인 분석 (Our Insight):
YOLO 모델 특성상 Feature Map에서 급격히 증가하는 값은 단순 노이즈가 아닌 객체의 존재 확률(Confidence)과 바운딩 박스 좌표를 나타내는 신호
기존 방식처럼 이 값들을 127로 잘라버리면(Clipping) 네트워크가 객체를 인식하지 못하게됨

## Slide 6
2. 아이디어 및 차별성
차별화 전략
Input Multiplier : 배율을 낮게 (16~32)세팅하여 Clipping rate를 0.00% 로 유지. Outlier 의 손실을 차단
Weight Multiplier : 낮아진 입력 해상도로 인한 연산 손실을 막기 위해 가중치 배율을 크게 증폭(256)하여 균형을 맞춤
Output Layer 정밀도 극대화 : 바운딩 박스 좌표를 회귀(Regression) 하는 마지막 레이어의 가중치는 523를 부여하여 정확도를 상승시킴

## Slide 7
3. 설계 세부내용
대칭형 선형 양자화 (Symmetric Linear Quantization):
Zero-point(오프셋) 덧셈 연산을 제거하여 하드웨어 복잡도 최소화.
Q(x) = clamp(round(x * S), -127, 127)
실시간 모니터링 로직 구현:
각 레이어 연산 시 Input Clipping 비율(%)과 Max Accumulator 값을 터미널에 출력하는 코드를 삽입.
오버플로우 한계선을 실시간으로 모니터링하며 파라미터를 조율함.

## Slide 8
3. 설계 세부내용
RTL 시뮬레이션 결과 — CONV00 (담당: Seokmin Kang)
레이어 파라미터: Ni=3, No=16, W=256, H=256, shift=7 (scale=128x32/32=128)
수정 내용 (define.v):
- IFM_FILE_ALL: CONV00_input.hex (Ni*H*W = 196,608 bytes)
- WGT_FILE: CONV00_param_weight.hex (112 lines, TI=4 packed)
시뮬레이션 결과:
- BMP 출력: CONV00_output_ch00~ch11 (256x256, 12채널)
- SW(CONV00_output.hex) vs HW 픽셀 단위 비교
※ 이미지 및 파형 캡처 별도 삽입 예정

## Slide 9
3. 설계 세부내용
RTL 시뮬레이션 결과 — CONV02 (담당: Yunhwan Hwang)
레이어 파라미터: Ni=16, No=32, W=128, H=128, shift=8 (scale=32x256/32=256)
수정 내용 (define.v → CONV02 설정):
- IFM_FILE_ALL: CONV02_input.hex (Ni*H*W = 262,144 bytes)
- WGT_FILE: CONV02_param_weight.hex (1152 lines, TI=4 packed)
시뮬레이션 결과:
- BMP 출력: CONV02_output_ch00~ch11 (128x128, 12채널)
- SW(CONV02_output.hex) vs HW 픽셀 단위 비교
※ 이미지 및 파형 캡처 별도 삽입 예정

## Slide 10
3. 설계 세부내용
RTL 시뮬레이션 결과 — CONV04 (담당: Seungyun Choi)
레이어 파라미터: Ni=32, No=64, W=64, H=64, shift=9 (scale=32x256/16=512)
수정 내용 (define_CONV04.v / conv04_kern_tb.v):
- Shift 수정: [19:12] → [16:9] (CONV04 shift=9, 2^9=512)
- Clipping 수정: [24:9]>255 → [31:17]!=0 (전체 overflow 감지)
- WGT_FILE 경로: sim/log_param → sim/inout_data_sw/log_param
시뮬레이션 결과:
- BMP 출력: CONV04_output_ch00~ch03 (64x64, 4채널)
- SW(CONV04_output.hex) vs HW: [31:17]!=0 clipping 적용 후 일치 확인
※ 이미지 및 파형 캡처 별도 삽입 예정

## Slide 11
4. 일정 계획 및 추진방법
추진 일정 및 방법
  업무 분장: Algorithm 구현 및 평가 / H/W 설계 및 FPGA 구현 / Test Bench 설계 및 검증
Category | Item | February |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  | 
 |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
Study | 가속기 관련 논문 Study |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Algorithm 구현 및 평가 | Quantization방법 결정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | quantization 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Data Reordering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test Bench 설계 및 검증 | single/multi layer TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TB update w/ fixed C-model |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H/W 설계 및 FPGA 구현 | Block Diagram 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Shared global buffer feasibility 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RTL 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RTL 검증 및 FPGA 최적화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
5. 기타사항
Any issue